民用斯特林循环制冷技术寻求合作

IST工程有限公司是一家专门研制及开发新技术和新产品的以色列公司。公司成功开发完成了一项基于斯特林循环的新型民用制冷技术，这项技术具以下一些特点：

- 完全环保。与现在广泛使用的制冷技术不同，它彻底摈弃了诸如HFC、CFC或其替代品的合成气体，因而对臭氧层没有任何的破坏作用。IST技术仅仅使用自然界存在的气体，例如氦气-对生态没有任何负作用并完全环保的一种惰性气体。

- 制冷效率高。与传统制冷技术比较耗电量少，从而可以降低使用成本并最终减少CO2的排放。

- 紧凑及体积小。传统的制冷单元由三个部分组成，压缩机、冷凝器和蒸发器，而斯特林制冷机仅仅是一个综合体。这方面的优势表现在不仅可以降低制冷单元的生产成本，而且可以节省冰箱等制冷装置生产过程的成本，比如生产各个组成部分的生产成本，焊接联接管路，清洁管路及充气等成本。对于斯特林制冷技术而言，冰箱等制冷装置生产过程可以简化到仅仅将斯特林制冷机与冰箱箱体连接即可。

与传统制冷理论不同，斯特林循环制冷理论是一种更为高效的热力学理论。斯特林循环制冷机是由以色列与美国投资数百万美元研制成功而主要应用于军事领域。传统的制冷循环是基于制冷介质不同形态之间的转换实现的，而斯特林循环制冷是一个纯气态过程。IST公司的研发队伍已经成功地将这一技术应于民用制冷工业，既家用冰箱。

民用斯特林制冷机研发周期前后经过了5年的时间，很多机构投资并参与了研发，其中包括法国电力公司 EDF (Electricite de France)等。研发的工作包括制冷机样机设计、制作、测试、制冷机与冰箱箱体结合以及与采用传统制冷技术伊莱克斯冰箱的对比试验等几个阶段。

斯特林制冷机样机最终的测试分别在法国电力公司位于法国的实验室和IST公司进行，实验结果表明这项技术作为未来的民用制冷技术是完全可行的，不足之处是目前的样机对大容积冰箱的适用效果不如小冰箱，有待改进。实验对二个规格的冰箱进行，伊莱克斯28升及140升，实验条件及结果如下：

1.制冷实验：将4升水从温度25度降到5度（摄氏）

  - 28升普通冰箱耗电90.4瓦小时,斯特林冰箱耗电55.3瓦小时,普通冰箱多耗电63%。

  - 140升普通冰箱耗电72瓦小时,斯特林冰箱耗电75瓦小时。

2.保温实验：将4升水温度5度保持24小时

  - 28升普通冰箱耗电275瓦小时,斯特林冰箱耗电250瓦小时,普通冰箱多耗电10%。

  - 140升普通冰箱耗电528瓦小时,斯特林冰箱耗电576瓦小时, 斯特林冰箱多耗电9%。

为了实现这一技术的产业化及工业化生产，我们希望寻找中国国内的制冷及家电企业作为合作伙伴,共同完成以下工作:

- 第一阶段：设计一个过渡产品，生产用于特种用途的小型冰箱，比如车载、野外及船艇用冰箱等。

- 第二阶段：设计和优化家用冰箱应用方案，建立相应的生产和工业化设施批量生产。